上环评字〔2023〕23号

关于上高县徐家渡镇污水处理厂及配套设施建设项目环境影响报告表的批复

上高县徐家渡镇人民政府：

你单位呈报的《上高县徐家渡镇污水处理厂及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况和批复意见

（一）项目基本情况。本项目拟建设点位于江西省宜春市上高县徐家渡镇塘下村，中心地理位置坐标为东经114°42′24.376″，北纬28°14′48.345″，占地面积1666.67m2。项目厂址东、南、西、北侧均为农田。

本项目属新建工程，主要建设内容包括：格栅池、集水井、污水调节池、厌氧池、除磷沉淀池、缺氧池等；辅助工程包括控制室、污泥脱水干化间；管网工程包括污水管网15km；公用工程包括给水、排水、供电系统；环保工程主要为废气、废水、噪声和固废治理设施。

本项目采用“厌氧+缺氧+好氧”的A2O生化处理工艺。项目建成服务面积约2.63km2，服务人口约1.8万人，收水范围主要为徐家渡镇规划集镇范围内的生活污水。

项目总投资为2500万元，其中环保投资2500万元，占总投资的100%。

（二）项目批复意见。你单位应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护措施。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》中提出的废水处理方案。本项目厂内废水经污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入锦江。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期废气主要为恶臭，在格栅池、调节池、沉淀池、厌氧池、缺氧池、污泥池加盖加罩密封，收集的臭气经1套“预洗池+生物滤床”除臭装置处理后，通过15米高排气筒排放。恶臭有组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)有组织排放标准，恶臭无组织排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中无组织排放标准限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声减振等措施，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护、距离衰减等相应的处理措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物分类收集、综合利用和处置。项目固废包括：栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾。栅渣、沉砂、污泥属于一般固体废物，污泥收集后用作农肥，栅渣、沉砂及生活垃圾定期由环卫部门统一进行清运处理。

厂区内应设置足够容积的一般工业固体废物暂存库，一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备，确保环境风险在可接受范围。

（七）排污口规范化和环境监测要求。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。

（八）环境信息公开要求。按要求实施企业环境信息公开，项目建成投产、环保竣工验收应依法向社会公开，接受社会监督。

三、项目建设和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你单位应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（二）排污许可证要求。你单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。

（三）日常环保监管。宜春市上高生态环境保护综合执法大队加强对该项目建设和运行的监管，你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

宜春市上高生态环境局

2023年5月10日

宜春市上高生态环境局办公室          2023年5月10日印发