上环评字〔2024〕14号

关于江西奔滕体育产业有限公司橡胶颗粒生产建设项目环境影响报告表的批复

江西奔滕体育产业有限公司：

你单位呈报的《江西奔滕体育产业有限公司橡胶颗粒生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况和批复意见

（一）项目基本情况。本项目为新建工程，拟建设地址位于江西上高高新技术产业园五里岭产业园众业路8号，中心地理位置坐标为东经114°48'35.459"、北纬28°14'44.513"，租赁宜春苏力启新型材料科技有限公司厂房进行生产。项目厂址东北侧为众安（江西）服务有限公司，东侧为宜春市佰畅机械有限公司，东南侧为江西洪子江保温建材有限公司，南侧和西侧为空地，北侧为江西省上高县力晟包装有限公司。

项目新建橡胶颗粒生产线及废气、固废、噪声治理等环保设施，其余主体工程、贮运工程、公用工程，废水治理设施依托现有。项目外购三元乙丙橡胶、钙粉、氧化锌、促进剂、环烷油、颜料、橡胶增塑剂等原辅材料，通过上料、混炼、挤出、硫化、冷却、粉碎、包装等工艺生产橡胶颗粒，建成后达年产6000吨橡胶颗粒的生产规模。

项目总投资为3000万元，其中环保投资41万元，占总投资的1.367%。

（二）项目批复意见。你单位应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》中提出的废水处理方案。本项目营运期产生的废水有喷淋废水和生活污水，喷淋废水经隔油处理后循环使用（定期更换，作为危险废物交由有资质单位处理），生活污水经预处理满足上高工业园区五里岭污水处理厂进水水质标准后排入污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锦江。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期产生的废气主要有上料粉尘，混炼、硫化、挤出废气，粉碎粉尘，打包粉尘，天然气燃烧烟气等。混炼、硫化、挤出废气经水喷淋+三级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；天然气燃烧烟气通过一根15米高排气筒（DA002）排放；上料废气较少，与破碎、打包废气粉尘一同无组织排放。

项目橡胶生产过程排放废气中的颗粒物和非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6相关要求，硫化氢、二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准值和表2标准限值；厂区内无组织有机废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；天然气燃烧烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声减振等措施，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护、距离衰减等相应的处理措施，营运期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。项目营运期产生的一般工业固体废物主要为除尘器收集粉尘和废包装袋，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装袋外售处理；产生的危险废物包括废包装桶、浮油、喷淋废水、水喷淋沉渣、废机油和废活性炭，废包装桶经收集暂存后由供应商回收利用，浮油、喷淋废水、水喷淋沉渣和废活性炭、废机油交由有资质的单位进行处理。

厂区内应设置足够容积的一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库。危险废物暂存库设计、建设和运行必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。危险废物应及时委托有资质单位进行综合利用或处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，管线敷设尽量“可视化”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。

（七）排污口规范化和环境监测要求。按照国家和省、市有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。

（八）项目周围规划控制要求。根据《报告表》确定，本项目设置50m（以生产厂房边界算起）卫生防护距离。你单位应配合规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。

（九）环境信息公开要求。按要求实施企业环境信息公开，项目建成投产、环保竣工验收应依法向社会公开，接受社会监督。

（十）污染物排放总量控制要求。根据《报告表》确定，本项目主要污染物排放总量必须满足控制指标要求：COD：0.03t/a，NH3-N：0.003t/a，VOCs：0.388t/a，NOx：0.194t/a。

三、项目建设和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你单位应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（二）排污许可证要求。你单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

（三）日常环保监管。宜春市上高生态环境保护综合执法大队加强对该项目建设和运行的监管，你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

宜春市上高生态环境局

2024年3月19日

宜春市上高生态环境局办公室         2024年3月19日印发